## Slide 1
TALLER DE POZOS DE INYECCIÓN
GENERALIDADES SOBRE POZOS INYECTORES

## Slide 2
Recuperación Mejorada según MME
ANTECEDENTES: Tipos de Recobro
Oil recovery classifications (adapted from the Oil and Gas Journal
biennial surveys).
Notes: El agua es un recurso indispensable para la producción de hidrocarburos en el Magdalena Medio.
Mencionar diferencia entre los yacimientos de colombia en términos de Madurez, mecanismos de producción y productividad (caudal y corte de agua). Verificar datos de Castilla.
Proceso de producción primaria y secundaria

## Slide 3
ANTECEDENTES (Campo Valle Medio Del Magdalena)

## Slide 4
RECOBRO PRIMARIO
RECOBRO SECUNDARIO
GAS EN SOLUCION
RF = 12 %
Inyección de Agua
RF = 19 %
Qb = 122 kbpd
Qiny = 112 kbpd
Qo = 18.5 kbpd
NPP = 231
Niny = 279
ANTECEDENTES (Comportamiento de producción Primario y Secundario)
Inyección de Agua Selectiva RF = 25 %
Notes: 234 grupo: escala; 235 grupo: letreros prod y pozos; 237: Primer secundario; 273: Alianza; TextBox 46: RF: 12%; 16 Forma libre: Declinación Primaria; 17 Forma Libre: Declinación secundaria

## Slide 5
1
2
3
4
5
ANTECEDENTES (Proporcionalidad al tamaño Real)

## Slide 6
ARENAS A
ARENAS B
C SS
Inject.
Product.
A1
A2
B1
B2
Oligoceno
A
B
CBA
2500
5500
ANTECEDENTES (Inyección de agua en diferentes yacimiento en un mismo pozo)
1
2
3
4
5

## Slide 7
BATERIA
37m
350m
650m
1400m
ESQUEMA RECUPERACIÓN SECUNDARIA (Inyección – Reinyección)
PIA
Reinyección
Inyección
Notes: Animar la perforación del abastecedor y la del inyector. 70 Rec: Hueco Superficie; 254 grup: Pozo captador; 6 Rectagulo: hueco sup captador; 71 Grup :Csg Sup Capt; Rectangle 114: Csg prod capt; 78 Grupo: Cemento capt; 72 Grupo: Tubing capt; Group 116 Colgadora Capt; 80 Group: Arbol capt; 85 grup: Agua captador; 16 grupo: Planta inyec capt; 82 grupo: Linea reinyección; 84 grupo: linea inyección

## Slide 8
37m
350m
650m a
1500m
1400m a
3000m
150m a 300m
CAPTADOR
INYECTOR
PRODUCTOR
Acuíferos profundos
Acuíferos superficiales
Formaciones petrolíferas
Formaciones petrolíferas
Primera barrera:
Revestimiento de acero de 9-5/8» OD y cementado hasta superficie
Tercera barrera:
Tubería de inyección de 2-7/8» y empaque arriba de las formaciones petrolíferas
Segunda barrera:
Revestimiento de acero de 7» OD y cementado para aislar acuíferos profundos
ESQUEMA RECUPERACIÓN SECUNDARIA – POZO INYECTOR (Barreras de Protección)
Notes: 204 Elipse: CAbezal

## Slide 9
650m a
1500m
1400m a
3000m
150m a 300m
PRODUCTOR
CONVERSION POZO PRODUCTOR A INYECTOR
Operaciones principales:
Bajada sarta de inyección selectiva
Retiro sistema levantamiento artificial
Retiro tubería de producción
Calibración y verificación del revestimiento
Cañoneo y/o recañoneo de zonas de interés
Pruebas selectivas de inyectividad
Estimulación selectiva (si se requiere)
INYECTOR
Notes: 4 Grupo: Tubing; 204 Grupo: Calibración; 14 Grupo = Cañoneo adicional; 87 grupo: cañon; 99 rectangulo: RBP; 102 Grupo: sarta inyectividad; Group 127: Sarta inyección selectiva; 68 Grupo: Agua

## Slide 10
Operaciones principales:
Medición de presión Csg de superficie (trimestral)
650m a
1500m
1400m a
3000m
150m a 300m
INYECTOR
SEGUIMIENTO OPERATIVO POZO NYECTOR
Medición de presión de inyección (diaria)
Medición de caudal de inyección (diaria)
Perfiles de inyección para determinar distribución del agua inyectada (anual)
Ajuste en la calibración de las válvulas
Fall off test (bi anual)
Notes: 21 Grupo: Kick Over

## Slide 11
PROYECTOS DE RECUPERACIÓN SECUNDARIA EN COLOMBIA
GRS |  |  |  | 
CAMPO | Inicio | Prod Sec | Wat Iny | Pozos Iny
San Francisco | 1988 | 7 025 | 270 000 | 75
Dina Terciario | 2009 | 500 | 7 000 | 3
Palogrande Cebu | 1984 | 1 400 | 20 000 | 20
Pijao | 1984 | 100 | 1 000 | 1
Dina Cretaceo | 1985 | 700 | 26 000 | 11
Yaguara | 1994 | 2 680 | 55 000 | 43
Tenay | 2010 | 100 | 3 600 | 1
Balcon | 1996 | 800 | 8 800 | 3
Tello | 1997 | 4 000 | 58 000 | 12
Rio Ceibas | 1999 | 1 000 | 6 000 | 15
Guando | 2002 | 15 000 | 100 000 | 51
Matachin Norte | 2003 | 4 800 | 66 600 | 7
La cañada Norte | 2012 | 0 | 800 | 1
Matachin Sur | 2001 | 1 300 | 17 084 | 2
TOTAL GRS |  | 39 405 | 639 884 | 245
GEC |  |  |  | 
CAMPO | Inicio | Prod Sec | Wat Iny | Pozos Iny
Chichimene | 2014 | 0 | 15 000 | 1
Apiay - Suria | 2011 | 0 | 2 000 | 1
TOTAL GEC |  | 0 | 17 000 | 2
GCO |  |  |  | 
CAMPO | Inicio | Prod Sec | Wat Iny | Pozos Iny
Tibú | 1959 | 2 100 | 31 600 | 47
TOTAL GCO |  | 2 100 | 31 600 | 47
GRM |  |  |  | 
CAMPO | Inicio | Prod Sec | Wat Iny | Pozos Iny
La Cira | 1957 | 37 000 | 450 000 | 301
Casabe | 1979 | 20 276 | 121 216 | 253
Yarigui-Cgo | 2008 | 4 095 | 50 482 | 24
Bonanza | 2010 | 20 | 3 300 | 5
Llanito | 2011 | 100 | 3 000 | 2
Galán | 2014 | 0 | 2 800 | 3
TOTAL GRM |  | 61 491 | 630 798 | 588
 |  | Prod Sec | Wat Iny | Pozos Iny
TOTAL |  | 102 996 | 1 319 282 | 882
Inyecta 100%
Reinyecta 370.582 (59%)
Reinyecta 593.084 (93%)
Reinyecta 17.000 (100%)
Reinyecta 980.666 (74%)
Chart: 
| GRS | GRM | GCO | GEC
 | 0.48502 | 0.47814 | 0.023952 | 0.012886
Chart: 
| GRS | GRM | GCO | GEC
 | 0.27778 | 0.66667 | 0.053288 | 0.0022676
Inyección
Inyectores

## Slide 12
Qué tan buena debe ser el agua para inyección???
CALIDAD AGUA DE INYECCIÓN

## Slide 13
NORMATIVIDAD CALIDAD DEL AGUA DE INYECCIÓN
NORMA | TIPO DE ANÁLISIS | PARÁMETRO | LÍMITE DE REFERENCIA | OBJETIVO/OBSERVACIONES *
Referencia NACE | Análisis Fisicoquímicos “in situ” | Conductividad | - | Debe tener una conductividad similar o mayor a la de las aguas de la formación.
 |  | pH | 6.5-8.5 | Preferiblemente un pH por debajo de 8 lo cual evita la tendencia a incrustaciones.
 |  |  | <1.0 mg/L | Previene la corrosión de la tubería y evita la formación de lodos .
 |  |  | 0.0 mg/L | Previene corrosión y ampollamiento de la tubería. Previene que la formación se vuelva sulfuro agrio.
 |  | CO2 | <10 ppm | Previene corrosión
 |  | O2 | <1 ppb | Previene corrosión
 |  | Turbidez | < 2 NTU | Indica la presencia de solidos suspendidos
- | Análisis Fisicoquímicos en el laboratorio | Cationes, Aniones | - | Previene la formación de sales y compuestos insolubles que forman incrustaciones y obstrucciones en el sistema de inyección.
 |  | Densidad | - | Preferible que la densidad del fluido a inyectar sea superior que la densidad del líquido de la formación, para que haya mayor dispersión.
Referencia NACE |  | Grasas y Aceites | <5 mg/L | Previene la obstrucción de los filtros en la Superficie Evita reducir la permeabilidad de la formación
NACE TMO 273-05 | Calidad del Agua | Sólidos suspendidos | <5 mg/L | Evita el taponamiento de la formación receptora.
 |  | Pendiente (caudal vs. volumen) | <0.99 | Garantiza que no se excede la capacidad del acuífero.
ATSM 4412-02 | Bacteriológico | BSR | < | Evita la reducción por parte de bacterias de sulfatos y sulfitos que conllevan a la producción de H2S
NORMA | TIPO DE ANÁLISIS | PARÁMETRO | LÍMITE DE REFERENCIA | OBJETIVO/OBSERVACIONES *
Referencia NACE | Análisis Fisicoquímicos “in situ” | Conductividad | - | Debe tener una conductividad similar o mayor a la de las aguas de la formación.
 |  | pH | 6.5-8.5 | Preferiblemente un pH por debajo de 8 lo cual evita la tendencia a incrustaciones.
 |  |  | <1.0 mg/L | Previene la corrosión de la tubería y evita la formación de lodos .
 |  |  | 0.0 mg/L | Previene corrosión y ampollamiento de la tubería. Previene que la formación se vuelva sulfuro agrio.
 |  | CO2 | <10 ppm | Previene corrosión
 |  | O2 | <1 ppb | Previene corrosión
 |  | Turbidez | < 2 NTU | Indica la presencia de solidos suspendidos
- | Análisis Fisicoquímicos en el laboratorio | Cationes, Aniones | - | Previene la formación de sales y compuestos insolubles que forman incrustaciones y obstrucciones en el sistema de inyección.
 |  | Densidad | - | Preferible que la densidad del fluido a inyectar sea superior que la densidad del líquido de la formación, para que haya mayor dispersión.
Referencia NACE |  | Grasas y Aceites | <5 mg/L | Previene la obstrucción de los filtros en la Superficie Evita reducir la permeabilidad de la formación
NACE TMO 273-05 | Calidad del Agua | Sólidos suspendidos | <5 mg/L | Evita el taponamiento de la formación receptora.
 |  | Pendiente (caudal vs. volumen) | <0.99 | Garantiza que no se excede la capacidad del acuífero.
ATSM 4412-02 | Bacteriológico | BSR |  | Evita la reducción por parte de bacterias de sulfatos y sulfitos que conllevan a la producción de H2S

## Slide 14
650m a
1500m
150m a 300m
BATERIA
PIA
450m a
1200m
ESQUEMA DISPOSICIÓN 1 (Yacimiento Diferente Superior)

## Slide 15
ESQUEMA DISPOSICIÓN 1 (Yacimiento Diferente Inferior)
BATERIA
PIA

## Slide 16
650m a
1500m
1400m a
3000m
150m a 300m
BATERIA
PIA
450m a
1200m
ESQUEMA DISPOSICIÓN 2 (Yacimiento Igual, Otra estructura)
PRODUCTOR
DISPOSAL
Arenas A
Arenas B
Arenas C
Arenas A
Arenas B
Arenas C

## Slide 17
1400m a
3000m
ESQUEMA DISPOSICIÓN (Ejemplo Yacimiento Igual, Otro compartimiento)

## Slide 18
DEFINICIONES MME EN EL DECRETO 181495 DE 2009

## Slide 19
ARTICULOS RELACIONADOS MME EN EL DECRETO 181495 DE 2009
Notes: Articulo 51: La forma 20 se tiene que llenar tanto para recuperación mejorada como para disposal

## Slide 20
Forma 13CR: Proyecto de Mantenimiento de Presión
  Profundidad formación productora
  Mecanismo de producción
  Porosidad promedio formación productora
  Permeabilidad formación productora
  Gravedad API, Viscosidad del aceite, Presión de yacimiento
Forma 14CR: Origen del agua que se inyectará
  Clase de agua (dulce o salada)
  Tratamiento del agua
  Distribución geométrica de pozos
  Presión inicial de inyección
  Nro de pozos productores y Nro de pozos inyectores
Forma 15CR: Proyecto de recuperación secundaria por inyección miscible de gas:
  Saturación de gas
  Saturación residual de aceite al final
  Volúmenes de inyección
  Mapas estructurales
  Cortes geológicos
  Permeabilidades relativas
Forma 20CR: Informe mensual sobre inyección de agua y producción
Forma 21CR: Informe mensual sobre mantenimiento de presión (inyección de gas)
Forma 22CR: Informe anual sobre mantenimiento de presión (agua y gas)
REQUERIMIENTOS MME PROYECTO DE RECUPERACION MEJORADA

## Slide 21
PROPUESTA DE GLOSARIO
Recuperación Mejorada: Técnicas aplicadas a los yacimientos para mantener o incrementar su energía o la recuperación final de hidrocarburos.
Pozo Inyector: Pozo que permite inyectar fluidos a un yacimiento o a una estructura.
El agua de producción tiene tres posibles destinos:
Recuperación mejorada: Se inyecta de nuevo (Reinyecta) al subsuelo para obtener una mayor producción de crudo o mantener la presión en un yacimiento.
Disposición: Se inyecta en un lecho (estructura) para su almacenamiento.
Vertimiento. Se trata y se vierte tratada sobre fuentes hídricas.