## Slide 1
Agua de Producción y fluido de retorno
Aspectos Generales sobre los Pozos Inyectores en la Exploración y Producción de Hidrocarburos
Jorge Italo Bahamon Pedrosa
Junio 10 de 2014

## Slide 2
Condición de Saturación
Mecanismo de Empuje
Disposición de Agua en Superficie
Permeabilidad efectiva
Fuente: Tomado de QuickLook Software (HAL)
Agua de Producción
Notes: EN LA ANIMACIÓN, LA FRANJA OIL, DEBE SER RECTANGULAR AL COMIENZO, Y PROGGRESIVAMENTE SE GENERA EL CONO POR LA ZONA LLAMADA AGUA.
Elaborar animación en la que suba el agua tal como lo indica la figura. .. Ya se hizo y se hipervinculo
Describa las causas de la producción de agua en un pozo petrolero, así como los factores que la hacen constituirse en un limitante de producción (tratamiento en superficie, costo de levantamiento, disposición, etc.)

## Slide 3
Permeabilidad Absoluta (K): U fluido
Permeabilidad Efectiva(Kx): 2+ fluidos
Permeabilidad Relativa (Krx): Kx/K
Fuente: Ecopetrol S.A
Efecto en Producción
Notes: Vectorizar esta imagen.
Describa las variables que determinan la producción de agua en un pozo de hidrocarburos?

## Slide 4
Petróleo + Agua
Petróleo a venta
Agua a desecho
Costo de Levantamiento
Costos de Tratamiento
Costos de Bombeo y Transporte
Costos de Transporte e Inyección
Costos de Bombeo
Costo de Manejo de Agua
Caso para una producción de 93 % BSW
Costo de Manejo de Agua = 0.28 US$/bbl agua
88% del Costo de Levantamiento (US$/bbl de crudo)
Costo de P.Agua – Pozo con 80 % BSW
4*1 = $ 4
Impacto de la producción de agua
Notes: Clarifica los costos asociados al manejo, levantamiento y disposición de agua.

## Slide 5
IPR Fluido
IPR Agua
IPR Petróleo
Pwf1
Pwf2
Impacto de la producción de agua
Notes: Enmarcado en el proceso anteriormente detallado, explica con base en el IPR planteado, el por qué la irrupción de agua debe tratarse una vez identificada, pues la movilidad y capacidad de flujo mayor del agua se constituye en un factor impactante en la produccion de fluidos totales del pozo.

## Slide 6
Características del Agua de Producción

## Slide 7
Fluidos de Estimulación- Fracturamiento
Mejorar la conexión entre el pozo y el yacimiento creando un canal de alta conductividad que permita incrementar la producción (acelerar o incorporar reservas) y mejorar la economía del pozo incrementando su VPN.
OBJETIVO
Propósitos:
Incrementar productividad e inyectividad.
Sobrepaso de daño.
Cambio de patrón de flujo en las vecindades de pozos.
Acelerar o incorporar reservas.
Ver animación

## Slide 8
Primero se crea la fractura, luego se mantiene abierta usando propante de este modo se genera una zona de alta conductividad.
Fluidos de Estimulación- Fracturamiento
Conductividad

## Slide 9
Fluido Base (Agua/ aceite)
Biocida
Controlador de Arcilla
Polímero
Activador
Rompedor
Buffer (opcional)
Buffer (opcional)
Estabilizador (opcional)
Gel Base
Fluido Activado
Fluidos de Estimulación- Fracturamiento

## Slide 10
Viscosidad
Fluid loss
Fricciones
Compatibilidad
Limpieza
Fluidos de Estimulación- Fracturamiento
Notes: The fluid is the material used to create the fracture, transport the proppant and leave it placed on the pay zone. The main considerations, then, need to be related with each of those processes.

## Slide 11
Fluidos de Estimulación- Fracturamiento

## Slide 12
Pruebas de Laboratorio

## Slide 13
Fluido de Retorno
Fluido resultado de producción de
Hidrocarburos
Agua de formación
Fluidos Inyectados
Flowback de fluidos inyectados en tratamientos

## Slide 14
Fluido de Retorno
Flowback de fluidos inyectados en tratamientos

## Slide 15
Blender
Arenero
Tanques
Bombas
Bombas
Manifold
Pozo
Centro de Comando
Operación
Notes: Gel filter cakes are highly concentrated polymer films that are often difficult to remove.

## Slide 16
Pozo
Notes: Gel filter cakes are highly concentrated polymer films that are often difficult to remove.

## Slide 17
Diseño
Cambio en el patrón de Flujo
“Bypass” Skin
Modelo Pseudo 3D
Conductividad Adimensional (Fcd)
Convencional
No Convencional
“Fracturabilidad”
Geometria
Creacion de redes
Propiedades Geomecanicas

## Slide 18
Tamaño de los tratamientos
Convencional

## Slide 19
No Convencional
Tamaño de los tratamientos

## Slide 20
Operación
Convencional
No Convencional
Presión
Flujo Volumétrico

## Slide 21
Logísticas No convencionales
Del agua inyectada en trabajos de estimulación por fracturamiento hidráulico, se retorna en promedio 30% del volumen de tratamiento que en ocasiones puede ser reutilizado para nuevas intervenciones

## Slide 22
Agua tratada con unidad de Ionización

## Slide 23
RECESO
Notes: 23